SIAM

Siam ist eine umfassende Software für Datenerfassung und Automatisierung, die sehr einfach zu benützen und sehr kostengünstig ist. Sie wurde besonderes für Forschungslabor entwickelt aber kann auch in Piloteanlage und kleine Produktionseinheiten eingesetzt werden. Der Benützer kann in weniger Mausklick seine eigene Applikation entwickeln. Programmierungskenntnisse sind nicht nötig.

## Beschreibung

Der Benützer kann Fliessbilder mit Real Time Anzeige für Ist- und Soll-Werte (numerische Werte, Start-Stop Knöpfen, Ein-Aus Status, Bar Graphs, etc...) herstellen. Das eingesetztes Konzept ist sehr einfach: jedes Gerät (zum Beispiel eine Waage, einen Fermenter, einen Regler) besteht aus einen oder mehrere Kanäle, die visualisiert werden können (zum Beispiel das Gewichts, die Start/Stop eines Profiles, etc...). Der Benützer baut seine visuelle Oberfläche mit Objekten, die aus einer Toolbox gewählt werden, und verknüpft sie mit den Kanälen der aus einer Liste selektiert werden.

Der Toolbox enthält mehrere Karteien.

Static: diese Komponente sind an keine Kanäle oder Geräte verbunden.

Status: diese Komponente visualisieren den Status (ein oder aus) von digitalen Eingängen und Ausgängen.

Knöpfen: mit diesen Komponenten kann man den Zustand von digitalen Ausgänge (on oder off) ändern, ein Optionsfenster für einen Kanal visualisieren, eine Kalibrations eines analoges Einganges durchführen, oder eine link zwischen zwei Fenster festlegen.

Werte: Diese Komponenten zeigen den Wert von analogen Eingängen und Ausgängen oder von Funktionen.

Kurve: Diese Komponente zeigen Kanalwerte als Kurve.

Geräte: Diese Komponente können mehrere Kanäle eines Gerätes gleichzeitig in einem Block mit mehrere Basiskomponente.

Verschie.: Diese Komponente gehören zu den andere Kartei nicht. Sie dienen zum Beispiel für Kanalwerte in Textdateien zu speichern.

Die Kanälewerte (eines analogen Eingangs zum Beispiel) können in Kurven durch die Zeit angezeigt werden. Der Benützer kann die Kanäle aus einer Liste anwählen. Er kann auch die Kurvenfarbe und die Visualisierungsbereich ändern. Bis zu 8 Kurven können in einem Graphick angezeigt werden. Ein Graphick kann durch einen Zoom- Funktion vergrössert oder verkleinert werden. Einen Lineal erlaubt dem Benützer die numerische Werte zu lesen. Es gibt die Möglichkeit bis zu 4 ‚y’-Achsen anzuzeigen. Die Kanalwerte die in den Kurven eingetragen sind, werden regelmässig gespeichert, so dass man an jede Moment andere Kanäle anzeigen kann. Um den Speicherplatz für diese Werte zu optimieren, werden nur die Werte, die sich ändern, gespeichert. Damit können die Daten auf mehrere Tage und sogar auf mehrere Woche angezeigt werden.

Alle Alarme werden in einem Alarmefenster protokolliert.

Das Berichtfenster ist ein Werkzeug um Bericht über den automatisierten Prozess zu halten: ausgelöste Alarme, Benützer- Eingriffe und –Bemerkungen. Der Berichtinhalt kann gespeichert und mit anderen Textverabeitungs-Programmen wieder geöffnet werden. Dieses Fenster erlaubt eine bestimmte Verfolgung von der Experimenten durchzuführen (Waage tarieren, Start oder Stop eines Profiles, etc...).

Ein grosser Anzahl Funktionen, die als virtuelle Apparate genannt werden können, ergänzen die Software: Ein-Aus-Reglern, PID Reglern, Derivate, etc... Ein Programmierungswerkzeug steht zur Verfügung für Real Time Berechnungen und bedingte Kontrolle (wenn Bedingungen erfüllt ist dann tun) durchzuführen.

Die Kanalwerte können in Dateien archiviert werden und zu anderen Softwaren exportiert werden (Textverarbeitungssysteme, Tabellekalkulationsprogramme, etc...).

Die erzeugte visuelle Oberfläsche (bestehend aus Fliessbilderfenstern, Trendsfenstern, Alarmefenster, etc...) kann gespeichert werden. Es ist so möglich eine Applikationsbibliothek zu bauen. Diese Applikationen können später wieder geöffnet oder angepasst werden.

## Vorteile

- Der Benützer kann schnell und einfach seine eigene visuelle Oberfläche erzeugen.

- Gerätekonfiguration (Waage, Regler,...) und Geräteanschluss ist einfach: Dialogfenster zeigen alle Informationen und Optionen über die Geräte und Ihre Kanäle. Das Aussehen von allen Dialogfenstern wurde standardisiert, so dass der Benützer sehr schnell einsatzfähig ist.

- Möglichkeit viele verschiedene Apparate, die die meisten Bedürfnisse abdeckt, anzuschliessen

- Möglichkeit komplexe Kontrollstrategien durchzuführen

- Möglichkeit merhere Prozesse gleichzeitig und unabhängig voneinander zu steuern und zu kontrollieren (z.B. mehrere Reaktoren, mehrere Messgeräte, Regler, etc...)

- Verfolgung von Parameteränderung (Temperatur, pH, etc...), vergleich von Sollwerteinstellungen mit Istwert-Verlaufen für schnelles Erkennen von Abweichungen eines Prozesses von Idealverlauf.

- Kostengünstig

- Existiert in Deutsch, Englisch, Französich

## Apparate, die verbunden werden können

- Interfacebox T239, spezial für Forschungslabor entwickelt worden (Siehe Beschreibung an der letzte Seite)

- Interface Karte von anderen Herstellern

- Waagen

- Datalogger und recorder

- Peristaltischen Pumpen, Pulver Pumpen, Spritzepumpen

- Temperatur Regler, pH- Regler, Durchflussregler, etc...

- Fermenter Minifor (Lambda), Biodata (für Chemap FZ2000 und FZ3000), CBC10, CBC20, Biolafitte, MBR

- Andere Geräte in Vorbereitung

## Anwendungsbeispiel

- Steuerung und Kontrolle von Fermentationsprozesse in der pharmazeutische Industrie (Forschung und Pilotierung, 3 l bis 150 l Arbeitsvolum)

- Steuerung von Labor- und Pilote-Fermentern bei Universitäten (1 l bis 300 l Arbeitsvolum)

- Messung und Kontrolle von Klimakammern (Temperatur, Feuchte, Belichtung, CO2-Konzentration)

- Messung und Kontrolle in einem Windkanal (Temperatur, Luftgeschwindigkeit)

- Messung und Kontrolle in Pilote Käsereien (Temperatur, Rührung, Koagulation, Pressekraft, Reifungskeller)

- Messung und Kontrolle für chemische Reaktoren und Distilllationsanlage in der Forschung und Entwicklung

- Andere Anwendungen in Forschung und Entwicklung, Produktion und als Werkzeug in der Ausbildung.

Wir können die Software an Ihre Bedürfnisse anpassen. Wir können auch den Unterhalt Ihrer Anlage (Computer, Messsystem, Software) übernehmen und die Benützerschullung anbieten.

Minimale Konfiguration : Pentium III 1 GHz, Windows NT4 oder höher, Soundkarte

## Interface Box T239

Dieses Gerät ist eine Schnittstelle zwischen den Prozess zu automatisieren und den Computer. Die meisten Sonde auf dem Markt können angeschlossen werden. Es besitzt auf seine Frontplatte DIN Stecker, an denen die Sonde oder Aktuatoren angeschlossen werden. Das Gerät hat 24 Kanäle:

- 4 digitale Eingänge, DIN Stecker 5 Pole, davon 2 mit 24 V Spannung

- 8 digitale Ausgänge, DIN Stecker 4 Pole, davon 2 mit 24 V Spannung

- 8 analoge Eingänge 0-10 V, 0/4-20 mA, Pt100, Thermoelemente, DIN Stecker 8 Pole, davon 2 mit 24 V Spannung, jeder Eingang ist galvanisch getrennt

- 4 analoge Ausgänge 0/4-20 mA, 0-10 V, DIN Stecker 5 Pole, davon 2 mit 24 V Spannung

Die Eingänge und Ausgänge habe eine 16 Bit Auflösung. Das Gerät wird am PC über eine RS485 Schnittstelle angeschlossen (16 solche Boxen können auf die gleiche Leitung angeschlossen werden). Einen Ethernetkonverter ist bereits zur Verfügung um dieses Box in einem Netzwerk zu integrieren.

Seewjinenstrasse2				CH 3930 Visp

Tél. 0041-27-946-80-18			info@sysmatec.ch

Fax 0041-27-946-86-42			www.sysmatec.ch

# Text boxes

Sysmatec